Chorzów dnia 18.10.2021roku

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chorzowie o zespół pracowni kształcenia praktycznego”

PYTANIE  I ODPOWIEDŹ

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej stosownie do art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2129 ze zm.) modyfikuje i wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, sporządzonej w w/w postępowaniu.

Stosownie do  art. 284 ust. 1 ustawy z dnia  11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. 2021 r. Dz. U. poz. 2129 ze zm.) Wykonawca, zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie:

PYTANIE 1:

W opisie technologii wykonania instalacji C.O. przewidziano rury stalowe łączone przez spawanie. Czy jest możliwość zamiany technologii na rury stalowe łączone na zacisk?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza wykonanie instalacji C.O. poprzez łączenie rur stalowych na zacisk.

PYTANIE 2:

Prosimy o doprecyzowanie ilości szafek hydrantowych, które należy zamontować z rozbiciem na natynkowe i podtynkowe.

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, iż szafek hydrantowych jest: natynkowych – 2 sztuki, podtynkowych – 14 sztuk.

PYTANIE 3:

Projekt nie informuje w jaki sposób ma być sterowany zawór pierwszeństwa instalacji PPOŻ. Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, iż zawór zamyka się automatycznie, gdy ciśnienie w instalacji socjalno-bytowej spadnie poniżej zadanej wartości (w wyniku poboru wody do celów gaśniczych przez instalację hydrantową).

Dyrektor SOSW

Sebastian Biały